4. «Электромагнетизм»

Часть А

А1. Какой из четырех графиков на рис. 157 соответствует зависимости силы взаимодействия двух гочечных зарядов от расстояния между ними?

1) 1	2)2	3)3	4) 4

А2. Во сколько раз изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если один из них уменьшить в 4 раза, а второй увеличить в 2 раза?

1) увеличится в 2 раза    2) уменьшится в 2 раза

3) уменьшится в 8 раз    4) увеличится в 6 раз

A3. Расстояние от точки поля до заряда увеличили в 3 раза. При этом напряженность поля этого заряда в данной точке

1) увеличилась в 3 раза	2) уменьшилась в 6 раз

3) уменьшилась в 3 раза	4) уменьшилась в 9 раз

А4. Заряд 50 нКл пролетел расстояние между точками с разностью
потенциалов 200 В. При этом его кинетическая энергия изменилась на
1) 25 мДж     2) 100 мкДж       3) 10 мкДж	4) 1 мДж

А5. В вершинах квадрата расположены 4 одинаковых по модулю точечных заряда с разными знаками (рис. 158). Вектор напряженности в центре квадрата направлен, куда показывает стрелка

1) 1	2) 2	3) 3	4) 4

А6. Единица емкости выражена через основные единицы СИ верно под номером

1) кг·м2·с-2·А-2                              2) кг-1·м-2·с4·А2
3) кг·м-2·с2·А	4) кг2·м·с-4·А3

А7. Расстояние между обкладками конденсатора уменьшили в 4 раза, не отключая его от источника зарядов. При этом напряжение на обкладках конденсатора

1) увеличилось в 2 раза	2) увеличилось в 4 раза

3) не изменилось	4) уменьшилось в 4 раза

А8. Общая емкость батареи конденсаторов, изображенной на рис. 159, равна

1)2мкФ	2)6мкФ	3)8мкФ	4)16мкФ

А9. В однородном электрическом поле напряженностью 10 В/м заряд 5 мкКл перемещен между точками 1 и 2 (рис. 160). Расстояние между точками 4 см. Совершенная при этом работа равна

1)2мкДж	2)10мкДж	3)0,2мкДж	4)0

А10. Расстояние между обкладками конденсатора увеличили в 3 раза, предварительно отключив его от источника зарядов. При этом энергия электрического поля конденсатора

1) не изменилась	2) уменьшилась в три раза

3) увеличилась в 3 раза	4) увеличилась в 9 раз

А11. Сколько электронов проходит через поперечное сечение проводника за 8 мкс при силе тока 2 мА?

1) 2·1010                     2) 1·1011	3) 1,6·1012                      4) 3,2·109

А12. При увеличении вдвое напряжения на проводнике и уменьшении вдвое его длины сила тока в нем

1) уменьшится вдвое	2) не изменится

3) увеличится в 4 раза	4) увеличится вдвое

А13. Сопротивление амперметра 6 мОм, максимальная сила тока, на которую он рассчитан, 10 А. Чтобы можно было этим амперметром измерять токи силой до 50 А, к нему надо подключить шунт сопротивлением

1) 1,5 мОм              2) 3 мОм	3) 6,5 мОм	4) 24 мОм

А14. Сопротивление вольтметра 10 Ом, максимальное напряжение, на которое он рассчитан, 10 В. Чтобы измерить этим вольтметром напряжения до 200 В, к нему надо подключить добавочное сопротивление

1) 50 Ом        2) 240 Ом	3) 190 Ом	4) 2000 Ом

А15. Напряжение на зажимах источника 100 В, каждое из сопротивлений на рис. 161 равно 5 Ом. Сила тока в неразветвленном участке цепи равна

1)5 А	2) 10 А

3) 20 А	4) 4 А

А16. На рис. 162 изображен график зависимости силы тока от напряжения на резисторе. Угол наклона графика к оси напряжений равен 60°. Сопротивление резистора примерно равно

1)0,57 Ом     2) 1,7 Ом

3)1 Ом	4) 1,4 Ом

А17. Длину спирали электроплитки укоротили вдвое. При включении электроплитки в ту же розетку, мощность тока в электроплитке
         1) уменьшилась вдвое	              2) увеличилась в 4 раза

3) не изменилась	4) увеличилась вдвое

А18. Если валентность примеси меньше валентности основного полупроводника, то носителями зарядов в нем будут
         1) положительные ионы	2) дырки

3) электроны	4) отрицательные ионы

А19. На катоде за 1 мин выделилось 0,99 г меди. Электрохимический эквивалент меди равен 0,33 мг/Кл. Чему равна сила тока при электролизе?

1) 20 А	2) 10 А	3) 50 А	4) 30 А

А20. При газовом разряде носителями зарядов являются

1) только электроны	2) только положительные ионы

3) ионы обоих знаков	4) ионы обоих знаков и электроны

А21. На рис. 163 изображен круговой контур с током. Вектор индукции магнитного поля этого тока в центре О контура направлен
         1) вверх	2)вниз       3)влево      4)вправо

А22. На рис. 164 изображен элемент проводника с током, неподвижно висящий в однородном магнитном поле индукцией В. Кроме силы тяжести на проводник действует сила Ампера, направленная

- вверх, а ток в нем течет от конца 1 к концу 2

- влево, а ток в нем течет от конца 1 к концу 2

- вниз, а ток в нем течет от конца 2 к концу 1

- вверх, а ток в нем течет от конца 2 к концу 1

А23. Заряженная частица массой т с зарядом q влетала в однородное магнитное поле индукцией В перпендикулярно магнитным линиям со скоростью v. Ускорение, с которым она стала двигаться в магнитном поле, равно

1) Bq/(mv)	2) Bqv/m        3) mv/(Bq)	4) Bqm/v

А24. Единицей магнитной индукции в СИ является
1)генри	2)вольт      3)ватт        4)тесла

А25. Однородное магнитное поле индукцией 2 Тл пересекает поверхность площадью 40 см2 под углом 30° к этой поверхности. Магнитный поток сквозь эту поверхность равен

1) 4 мВб	2) 6,8 мВб	3) 8 мВб	4) 3,4 мВб

А26. В однородном магнитном поле, направленном за чертеж (рис. 165), находится проводящий контур. В контуре возникнет индукционный ток, если контур будет двигаться

- от наблюдателя за чертеж в направлении линий магнитной индукции

- от чертежа к наблюдателю навстречу линиям магнитной индукции

- в любом направлении в плоскости чертежа

- поворачиваться вокруг любой из сторон контура

А27. Прямой проводник длиной 50 см в однородном магнитном поле индукцией 5 Тл движется перпендикулярно линиям магнитной индукции. При этом на концах проводника возникает разность потенциалов 1В. Скорость движения проводника равна

1) 25 см/с              2) 40 см/с	3) 50 см/с	4) 2,5 см/с

А28. Проводящий контур находится в нарастающем магнитном поле, вследствие чего в контуре возникает индукционный ток, текущий против часовой стрелки (рис. 166). Вектор магнитной индукции этого поля направлен

- от наблюдателя за чертеж

- в плоскости чертежа вверх

- в плоскости чертежа вниз

- от чертежа к наблюдателю

А29. Когда по проводящему контуру течет ток силой 2 А, этот контур пересекает магнитный поток 8 Вб, созданный магнитным полем тока. Индуктивность этого контура равна

1) 16 Гн	2) 6 Гн	3) 4 Гн	4) 5 Гн

А30. Сила тока в соленоиде была равна 2 А. При увеличении ее на 3 А энергия магнитного поля соленоида увеличилась в

1) 1,5 раза	2) 2,5 раза	3) 6,25 раза	4) 4,5 раза

Часть В

B1. Какую разность потенциалов пролетел электрон по силовой линии однородного электрического поля, если его скорость увеличилась в 5 раз? Начальная скорость электрона 1 Мм/с, модуль его заряда 1,6·10-19 Кл, масса электрона 9,1·10-31 кг. Ответ округлить до целых чисел.

B2. Между обкладками плоского конденсатора находится слюдяная пластинка с диэлектрической проницаемостью 6. Емкость конденсатора 10 мкФ, напряжение на его обкладках 1 кВ. Какую работу надо совершить, чтобы вынуть пластинку из конденсатора, не отключая его от источника напряжения?

B3. К концам свинцовой проволоки длиной 2 м приложено напряжение 25 В. Начальная температура проволоки 10 °С. Через сколько времени проволока начнет плавиться? Температура плавления свинца 327 °С, его удельное сопротивление

1,7·10-6 Ом·м, плотность свинца 11,3·103 кг/м3, его удельная теплоемкость

125 Дж/(кг· К). Ответ округлить до десятых долей секунды.

B4. В проводящий круговой контур диаметром 16 см включен конденсатор емкостью 5 мкФ. Контур расположен в магнитном поле, равномерно изменяющемся со скоростью 4 мТл/с. Чему равен заряд конденсатора? Округлить до десятых долей нанокулона.

Часть С

С1. Горизонтальная равномерно и положительно заряженная плоскость создает однородное электрическое поле напряженностью Е = 5 кВ/м. На нее с высоты h = 2 м бросают вниз с начальной скоростью v0 = 0,5 м/с маленький шарик массой т = 50 г, несущий положительный заряд q = 50 нКл. Найти скорость шарика в момент удара о плоскость.

С2. Проводник емкостью 5 пФ заряжен до потенциала 0,5 кВ, а проводник емкостью 8 пФ заряжен до потенциала 0,8 кВ. Расстояние между проводниками велико по сравнению с их размерами. Какое количество теплоты выделится при соединении этих проводников проволокой?

СЗ. Какова должна быть ЭДС источника тока, изображенного на рис. 167, чтобы напряженность электрического поля между обкладками конденсатора была равна 6 кВ/м, если внутреннее сопротивление источника втрое меньше сопротивления каждого из резисторов? Расстояние между обкладками конденсатора равно 2 мм.

С4. Сколько атомов меди осядет в течение 1 мин на квадратном катоде со стороной 20 см в процессе ее рафинирования (получения чистой меди из руды) при плотности тока 2 мА/мм2? Электрохимический эквивалент меди 0,33 мг/Кл, ее молярная масса 0,064 кг/моль. Число Авогадро 6,02·1023 моль-1.

С5. Проводящий круговой контур диаметром 20 см, в который включен источник тока с ЭДС 8 мВ, расположен в плоскости чертежа (рис. 168). За чертеж направлено однородное магнитное поле. Индукция магнитного поля начала равномерно уменьшаться со скоростью 10 мТл/с. На сколько процентов изменилась мощность тока в контуре?

С6. Соленоид с сопротивлением 10 Ом и индуктивностью 200 мГн имеет площадь витка 10 см2. Соленоид помещен в магнитное поле, индукция которого равномерно увеличивается. Когда магнитная индукция увеличилась на 2 Тл, сила тока в соленоиде возросла на 40 мА. Какой заряд прошел при этом по соленоиду?